第八章　欧姆定律　练习题（2）

一、选择:(20×3分=60分)

1、R=U/I的物理意义是:－－－(　　 )

- 加在导体两端的电压越大, 导体的电阻越大；

- 导体中的电流强度越大,体的电阻越小；

- 导体的电阻跟电压成正比, 跟电流强度成反比；

- 导体的电阻等于导体两端的电压与通过导体的电流强度之比值。

2、如图所示的电路，电源电压不变, 当滑动变阻器滑片向右移动时, 安培表和伏特表示数变化分别为:－－－－(　　 )

| A、变大, 不变； B、变大, 变大； C、变小, 变大； D、变小； 不变。 |  |
| --- | --- |

3、在图所示的电路中, 若把安培表和伏特表位置对换, 则：－－－(　　 )

| A、不会发生任何现象； B、电灯亮, 伏特表示数为0； C、伏特表示数为电源电压, 安培表和电源要受损坏； D、以上说法都不对。 |  |
| --- | --- |

4、两个用电器, 第一个电阻是R , 第二个电阻是2R, 把它们串联起来接入电路中, 如果第一个电阻两端的电压是4 伏, 那么

第二个电阻两端的电压为:－－－(　　 )

A、2伏； 　　　　B、8伏；　　　　　C、4伏； 　　　　D、6伏。

5、两个完全相同的小灯泡并联在电路中, 若加在小灯泡上的电压是7.1 伏, 通过两个小灯泡的总电流是1.42安, 则小灯泡的电阻是:－－－－－－(　　 )

A、10欧； 　 　　B、5欧；　　　　　C、0.5欧； 　　　 D、0.1欧。

6、两只定值电阻, 甲标有“10Ω, 1A”, 乙标有“15Ω,0.6A”,把它们串联起来, 两端允许加上的最高电压是:－(　　 )　A、10伏；  　B、15伏；　　C、19伏；　　　D、25伏。

7、有几个阻值相同的电阻, 全部并联与全部串联的总电阻之比是:－－－(　　 )

A、1/n2； 　　　　B、1/n；　　　 　C、n2； 　　　　　　D、n。

8、现有两个电阻串联在电路中, 已知R1:R2=3:2,如果电路两端的电压为15伏, 那么, R1两端的电压将是:－－－－(　　 )

A、6伏；　　　B、5伏；　　　　C、9伏；　　 　　　D、10伏。

9、如图所示，开关闭合后小灯泡L1两端的电压是3 伏特, L2的电阻是12欧,电源电压是9 伏特, 则L1的电阻是:－(　　 )

| A、6欧； B、9欧； C、12欧； D、24欧。 |  |
| --- | --- |

10、灯泡L1的电阻为200 欧, 灯泡L2的电阻为400 欧, 两个灯泡并联后接入电路中, 若通过L1的电流强度为0.5 安培, 则通

过L2的电流强度为:－－－(　　 )

A、0.75安培；　　B、0.25安培；　　C、2安培；　　　　D、1安培。

11、如图所示的电路中, R1=4欧, 当开关断开时, 安培表的示数为1.5 安培, 当开关闭合时,安培表的示数是2.5 安培, 那么电阻R2的阻值是:－－－－(　　 )

| A、4欧； B、6欧； C、8欧； D、10欧。 |  |
| --- | --- |

12、如图所示电路, 是伏安法测电阻的电路图, 其中甲、乙两电表分别表示的是:－－－－－－－－－－－－－－－(　　 )

| A、甲是伏特表, 乙是安培表； B、甲是安培表, 乙是电压表； C、它们都是安培表； D、它们都是伏特表。 |  |
| --- | --- |

13、已知电阻R1=4 欧, 与另一电阻R2并联, 其总电阻为2.4欧,若R1与R2串联, 则其总电阻为:－－－－－－－(　　 )

A、4欧；　　　B、6.4欧；　　　 　C、10欧；　　　　 D、6欧。

14、两只电阻并联后的总电阻为R。 现将其中任何一只的电阻值增大, 则总电阻:(　 　)

A、大于R；　　B、小于R；　　　C、等于R； 　　　　　D、无法判断。

15、如下图所示的电路, 闭合电键后, 灯泡正常发光, 但安培表指针不动, 伏特表读数正常, 那么可能是:－－－－(　　 )

| A、安培表已被烧坏, 致使电路不通； B、安培表完好, 但未与导线接牢； C、灯L的灯座接线处碰线(短路)； D、安培表接线处碰线(安培表被短路) |  |
| --- | --- |

16、如图所示, 电源电压保持不变, 滑动变阻器滑片P 向右移动时:－－(　　 )

| A、安培表的示数变大, 伏特表的示数变大； B、安培表的示数变小, 伏特表的示数变小； C、安培表的示数变大, 伏特表的示数变小； D、安培表的示数变小, 伏特表的示数变大。 |  |
| --- | --- |

17、如图所示, 当滑片P 向b 端移动时, 安培表、伏特表的示数:－－(　　 )

| A、安培表示数变小, 伏特表示数变小； B、安培表示数变大, 伏特表示数变大； C、安培表示数不变, 伏特表示数变大； D、安培表示数变小, 伏特表示数不变。 |  |
| --- | --- |

18、如图所示, 电源电压保持不变, 当滑动变阻器滑片P 向a 端滑动时, 则伏特表的示数将:－－－－－－(　　 )

| A、增大； B、不变； C、减小； D、等于电源电压。 |  |
| --- | --- |

19、下列各组中两个电阻并联，总电阻最小的一组是：－（　　）

A、1欧和9欧；　B、2欧和8欧；　C、3欧和7欧；　D、5欧和5欧。

20、如图所示, 电源电压U 保持不变, 电键K 由闭合到断开时,安培表的示数将:(　　 )

| A、不变； B、变小； C、变大； D、无法判断。 |  |
| --- | --- |

二、实验:(3分+3分+3分+13分+9分+9分=40分)

1、下面的表格记录了一组实验数据, 根据这组实验数据, 你能得出什么结论?

| R=5欧 |
| --- |
| 电压U（伏） | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 电流I（安） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |

2、下面的表格记录了一组实验数据,根据这组实验数据, 你能得出什么结论?

| U=2伏 |
| --- |
| 电阻R（欧） | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 电流I（安） | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.25 |

3、将伏特表、安培表的符号填入图中的圆圈内, 并标出电表的正、负接线柱。图中安培表是测量灯(　　　 )中的电流强度。

4、用伏安法测小灯泡的电阻。

(1)画出电路图。

(2)将图中实物按电路图连接好。要求滑动变阻器

b接线柱必须连入电路。

(3)连电路时, 电键K应(　　 )； 连完电路后, 闭合电键前,应将滑动片置于( 　　)端。　　(4)若安培表示数如图所示,伏特表读数为4.5伏, 则灯泡电阻是( 　　　　), 在图中画出伏特表的指针位置, 并画出接线以表明测量时所用量程。

5、给你电源、开关、导线、一个已知阻值的定值电阻和一只安培表,试求出另一个未知电阻的阻值。

(1)画出实验的电路图；　　　　　(2)写出主要测量步骤；　　　　(3)写出测量原理表达式。

6、给你电源、开关、导线、一个已知阻值的定值电阻和一只伏特表, 试求出一个未知电阻的阻值。

(1)画出实验的电路图；　　　　　(2)写出主要测量步骤；　　　　(3)写出测量原理表达式。